## Slide 1: Domaća zadaća iz predmeta “Teorija informacije” ak. godina 2011./2012. Studenti podgrupe „ab10”: Toni Čačić Mirko Grebenar Marko Magerl Marko Mišerić Datum zadavanja zadatka: 18.10.2011.

## Slide 2: Tekst zadatka
Dano je bezmemorijsko izvorište koje generira simbole xi, i = 1, 2,... Svi simboli su jednako vjerojatni i maksimalna entropija izvorišnog skupa simbola iznosi H(X)=3,4594 bit/simbol.
  Optimalno kodirajte ternarnim kodom (Huffman!) dani skup simbola X;
  Odredite efikasnost danog koda.
  Odredite za koliko se smanji ili poveća efikasnost koda ovim kodiranjem u odnosu na kodiranje istog skupa simbola binarnim kodom.
Notes: Teorija informacije je temeljna matematička teorija koja se bavi problemima komunikacije u
smislu prijenosa informacije iz jedne točke (izvor) u drugu (odredište), kao što to prikazuje Slika
1.1. Općenito, prijenos informacije želimo izvršiti:
• što brže,
• što točnije,
• uz što manje utrošene energije,
• usprkos neizbježnim smetnjama u sustavu prijenosa,
• te ponekad uz prikrivanje i zaštitu od zlouporabe.

## Slide 3: Postupak rješavanja
Najprije iz entropije određujemo broj simbola u skupu X.
Neka skup X ima n simbola.
Svi simboli su jednako vjerojatni:
Uvrštavamo u izraz za entropiju:
11
Skup X ima 11 članova s istim vjerojatnostima .
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 4: Postupak rješavanja – Huffmanovo kodiranje
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 5: Postupak rješavanja – Huffmanovo kodiranje
simbol | p(xi) | kodna riječ | ni
x1 | 1/11 | 01 | 2
x2 | 1/11 | 02 | 2
x3 | 1/11 | 000 | 3
x4 | 1/11 | 001 | 3
x5 | 1/11 | 002 | 3
x6 | 1/11 | 10 | 2
x7 | 1/11 | 11 | 2
x8 | 1/11 | 12 | 2
x9 | 1/11 | 20 | 2
x10 | 1/11 | 21 | 2
x11 | 1/11 | 22 | 2
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 6: Postupak rješavanja – određivanje efikasnosti
Računamo prosječnu duljinu kodne riječi:
Preračunavamo entropiju u :
Računamo efikasnost koda:
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 7: Postupak rješavanja – binarno kodiranje
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 8: Postupak rješavanja – binarno kodiranje
simbol | p(xi) | kodna riječ | ni
x1 | 1/11 | 011 | 3
x2 | 1/11 | 0100 | 4
x3 | 1/11 | 0101 | 4
x4 | 1/11 | 0000 | 4
x5 | 1/11 | 0001 | 4
x6 | 1/11 | 0010 | 4
x7 | 1/11 | 0011 | 4
x8 | 1/11 | 100 | 3
x9 | 1/11 | 101 | 3
x10 | 1/11 | 110 | 3
x11 | 1/11 | 111 | 3
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 9: Postupak rješavanja – određivanje efikasnosti
Računamo prosječnu duljinu kodne riječi:
Entropija ne ovisi o načinu kodiranja:
Efikasnost koda je:
Notes: Teorija informacije postavlja teoretske osnove za postizanje navedenih ciljeva time što daje
definiciju komunikacijskog sustava i mjere za količinu informacije koja protječe kroz taj sustav,
te izračunava teoretske granice učinkovitog kodiranja i prijenosa informacije. Konkretnije,
jezgreni teoremi daju nam granicu moguće kompresije informacije bez gubitaka, granicu brzine
prijenosa informacije kanalom sa ili bez smetnji, te ovisnost moguće brzine prijenosa informacije
o odnosu snaga signala i šuma u određenim uvjetima. Teorija informacije se u osnovi bavi
prijenosom informacije, no jasno je da kompresija podataka predstavlja važnu osnovu i za
pohranu, tj. spremanje podataka.
Premda teorija informacije u svojoj osnovi ne daje praktična rješenja za dostizanje granica koje
postavlja, postavljene teoretske osnove su neophodan i ključan korak prema praktičnom
rješavanju tih problema. Ova knjiga predstavlja uvod ne samo u jezgrena pitanja teorije
informacije, nego i u područja koja na ovim osnovama rješavaju probleme komunikacije na
praktične načine, a to su prvenstveno učinkovito kodiranje podataka (kompresija), te zaštitno
kodiranje podataka (ispravljanje pogrešaka nastalih zbog smetnji).

## Slide 10: Konačno rješenje zadatka
Kod ternarnog Huffmanovog kodiranja efikasnost koda iznosi , dok kod binarnog Huffmanovog kodiranja efikasnost iznosi .
Vidimo da se ternarnim kodiranjem efikasnost u odnosu na binarno kodiranje smanjuje za .